|  | ООО «КУКУ» 238311, Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 30 Телефон/Факс: +7 (401) 2509763,+7 9114867930 +7 (401) 2573767,+79218511352 Email: info@penopolistirol-39.ru ИНН/КПП 3917025555/391701001 БИК 042748634 Отделение 8626 Сбербанка России Р/сч 40702810820130000009 |
| --- | --- |

Коммерческое предложение на приобретение станка для фигурной резки пенополистирола СРП-112 «Базис»

Стоимость станка составляет 420 000р.

без НДС. НДС не предусмотрен

СРП-112 «Базис» главная новинка 2017 года в линейке станков для резки пенополистирола марки СРП. Конструкция и принципиальные решения кардинально отличаются от оборудования предыдущей серии СРП-32ХХ, включая в себя как лучшие наработки за 16 лет деятельности компании, так и совершенно новые решения. Отличительные особенности:

• Жесткая стальная рама порталов

• Промышленные рельсовые (линейные) направляющие HIWIN

• Ременной привод

• Изменяемая длина струны от 1000 до 3000мм в зависимости от поставленной задачи

• Система автонатяжения струны

• Контроль обрыва струны (автоматическая остановка с продолжением после замены)

• Независимое перемещение концов струны (асинхронное движение координат Х+Х, Y+Y).

• Высокая скорость холостого хода – до 120мм/с

• Мобильность при перевозке с объекта на объект, а так же возможность установки практически в любом помещении

Гарантийный срок составляет 24 месяца. В течение всего срока эксплуатации клиенту предоставляется сервисная поддержка.

Оборудование производится серийно и имеется в наличии на складе в г. Новосибирск. Отгрузка производится по 100% предоплате.

Для расширения возможностей станка, нами разработаны комплекты дополнительного оборудования:

|  | Поворотный стол Предназначен для резки объемных моделей из файлов-моделей, созданных в редакторах «3D’s Max», «AutoCad», «SolidWorks» и других поддерживающих экспорт в формат STL. Зубчатая передача обеспечивает наиболее точный поворот заготовки для высокого качества готового изделия. Поставляется в комплекте. |
| --- | --- |
|  | Фрезерно-токарный модуль СРП-ФМ Фрезерно-токарный модуль к станку СРП-112 «Базис» с возможностью фрезерования сложных, детализированных 3D-моделей. Фрезеровка только относительно оси заготовки. Максимальная длина 1270мм, диаметр заготовки 500мм. Стоимость составляет - 115 000р. |
|  | Шина для установки до 6 струн Комплект дополнительной оснастки для установки до 6 режущих струн длиной до 3000мм. Возможна установка шины как в горизонтальном. Так и в вертикальном положении. В комплект поставки входит – внешний источник тока, шины, изоляторы, крепеж, пружины, необходимая коммутация. Стоимость составляет 31 000р. |
|  | СРП-М «Мастер» Комплект разработан для резки тел вращения за один проход. В комплект поставки входит источник тока, комплект штативов, изоляторов и специальных зажимов для резки пенополистирола на поворотном столе базового станка. Кроме этого, в комплект входит ручной резак для работы в свободном стиле и/или доработки вырезанных изделий фасонной нагретой проволокой. Стоимость составляет 35 000р. |
|  | СРП-Ц «Циркуль» Дополнительное оборудование для резки радиусных арочных изделий. Комплект работает по принципу обыкновенного циркуля позволяя изготавливать изделия радиусом до 3 м. Форма будущего изделия задается с помощью толстой нихромовой проволоки, выгнутой по требуемому контуру. Стоимость составляет 23 000р. |
|  | СРП-Д «Дупликатор» Комплект СРП-Д "Дупликатор" - дополнительное оборудование для станков СРП-3221 и СРП-3222, подключаемое вместо поворотного стола и предназначенное для повышения производительности (до 16 3D-моделей) при резке тел вращения и однотипных 3D-моделей из блочного и экструдированного пенопласта. СРП-Д "Дупликатор" обеспечивает синхронный автоматический поворот нескольких заготовок из пенополистирола, на угол, заданный в программе управления станком (серии СРП-32хх). Стоимость составляет 45 000р. |

Цены указаны без НДС. НДС не предусмотрен.

# Text boxes

| Станок СРП-112 с поворотным столом Компьютерное управление, 2D, 3D резка |
| --- |
| Рама | сталь |
| Рабочее поле | 1400х1400х3000мм |
| Длина режущих струн | От 1000 до 3000мм |
| Количество режущих струн | 1 |
| Потребляемая мощность | до 2200Вт |
| Формат файлов | PLT, DXF, STL |
| Управляющее ПО | в комплекте |
| Гарантия | 2 года |