ООО «КУКУ»

238311, Калининградская область,

г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 30

Телефон/Факс:
+7 (401) 2509763,+7 9114867930

+7 (401) 2573767,+79218511352

Email: info@penopolistirol-39.ru

ИНН/КПП 3917025555/391701001
БИК 042748634
Отделение 8626 Сбербанка России
Р/сч 40702810820130000009

Коммерческое предложение на приобретение станка для фигурной резки пенополистирола СРП-212 «Вектор»

|  | Рама стальная Рабочее полеХ,Y 2200х1400мм Длина режущих струн 1000…3000мм Количество режущих струн 1 Поворотный стол в комплекте Направляющие HIWIN, линейные Потребляемая мощность не более 1000Вт Формат файлов PLT, DXF, STL Управляющее ПО в комплекте Гарантия 2 года |
| --- | --- |

Стоимость станка составляет 490 000р.

Цены указаны без НДС. НДС не предусмотрен.

СРП-212 «Вектор» это продолжение новой линейки станков СРП для резки пенополистирола. Модель унаследовала основную идею зарекомендовавшего себя станка СРП-112 «Базис», получив увеличенный ход по Х до 2200мм и несколько переработанную механику, с учетом особенностей станка.

• Жесткая стальная рама порталов

• Промышленные рельсовые (линейные) направляющие HIWIN

• Ременной привод

• Изменяемая длина струны от 1000 до 3000мм в зависимости от поставленной задачи

• Система автонатяжения струны

• Контроль обрыва струны (автоматическая остановка с продолжением после замены)

• Независимое перемещение концов струны (асинхронное движение координат Х+Х, Y+Y).

• Высокая скорость холостого хода – до 120мм/с

• Мобильность при перевозке с объекта на объект, а так же возможность установки практически в любом помещении

Гарантийный срок составляет 24 месяца. В течение всего срока эксплуатации клиенту предоставляется сервисная поддержка.

Оборудование производится серийно и имеется в наличии на складе в г.Новосибирск. Отгрузка производится по 100% предоплате.Ориентировочный срок поставки 10-20 дней.

Для расширения возможностей станка, нами разработаны комплекты дополнительного оборудования:

|  | Поворотный стол Предназначен для резки объемных моделей из файлов-моделей, созданных в редакторах «3D’sMax», «AutoCad», «SolidWorks» и других поддерживающих экспорт в формат STL. Зубчатая передача обеспечивает наиболее точный поворот заготовки для высокого качества готового изделия. Поставляется в комплекте. |
| --- | --- |
|  | Фрезерно-токарный модуль СРП-ФМ Фрезерно-токарный модуль к станку СРП-212 «Вектор» с возможностью фрезерования сложных, детализированных 3D-моделей. Фрезеровка только относительно оси заготовки. Максимальная длина 2000мм, диаметр заготовки 500мм. Стоимость составляет - 115 000р. |
|  | Шина для установки до 6 струн Комплект дополнительной оснастки для установки до 6 режущих струн длиной до 3000мм. Возможна установка шины как в горизонтальном. Так и в вертикальном положении. В комплект поставки входит – внешний источник тока, шины, изоляторы, крепеж, пружины, необходимая коммутация. Стоимость составляет 31 000р. |
|  | СРП-М «Мастер» Комплект разработан для резки тел вращения за один проход. В комплект поставки входит источник тока, комплект штативов, изоляторов и специальных зажимов для резки пенополистирола на поворотном столе базового станка. Кроме этого, в комплект входит ручной резак для работы в свободном стиле и/или доработки вырезанных изделий фасонной нагретой проволокой. Стоимость составляет 35 000р. |
|  | СРП-Ц «Циркуль» Дополнительное оборудование для резки радиусных арочных изделий. Комплект работает по принципу обыкновенного циркуля позволяя изготавливать изделия радиусом до 3 м. Форма будущего изделия задается с помощью толстой нихромовой проволоки, выгнутой по требуемому контуру. Стоимость составляет 23 000р. |
|  | СРП-Д «Дупликатор» Комплект СРП-Д "Дупликатор" - дополнительное оборудование для станков СРП-3221 и СРП-3222, подключаемое вместо поворотного стола и предназначенное для повышения производительности (до 16 3D-моделей) при резке тел вращения и однотипных 3D-моделей из блочного и экструдированного пенопласта. СРП-Д "Дупликатор" обеспечивает синхронный автоматический поворот нескольких заготовок из пенополистирола, на угол, заданный в программе управления станком (серии СРП-32хх). Стоимость составляет 45 000р. |