ООО «КУКУ»

238311, Калининградская область,

г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 30

Телефон/Факс:
+7 (401) 2509763,+7 9114867930

+7 (401) 2573767,+79218511352

Email: info@penopolistirol-39.ru

ИНН/КПП 3917025555/391701001
БИК 042748634
Отделение 8626 Сбербанка России
Р/сч 40702810820130000009

Коммерческое предложение на приобретение станка для резки пенополистирола СРП-3440 «Топаз»

СРП-3440 "Топаз" предназначен для вырезания пазов в стенках блоков несъемной опалубки с т-образной перемычкой и пластиковой перемычкой. В вырезанные пазы устанавливаются специальные стяжки, скрепляющие готовую опалубку. Вырезание пазов производится нихромовыми петлями, закрепленными в специальные петле держатели, которые двигаются синхронно и симметрично, относительно центра станка. Задание необходимых параметров и их контроль, а так же изменение во время работы, включая управление нагревом петель, осуществляется с помощью микропроцессорного блока управления.

Технические характеристики СРП-3440 «Топаз»

| Скорость перемещения станка в рабочей зоне, мм/сек | 1…19,9 |
| --- | --- |
| Глубина вырезаемого паза, мм | 10…160 |
| Размеры заготовки, мм: Длина Высота Толщина стенки | до 1020 250…350 45…200 |
| Накальный трансформатор | Встроенный в блок управления |
| Габаритные размеры станка ДхШхВ, мм | 1240х640х350 |
| Потребляемая мощность | 600вт |

Стоимость: от 120 000р.

Под заказ возможно изготовление станка с длинной заготовки 1200мм.

Размер в упакованном виде: 1450х800х520мм.

Гарантийный срок составляет 24 месяцев. В течении всего срока эксплуатации, клиенту предоставляется сервисная поддержка.

Доставка оборудования производится после 100% предоплаты до склада транспортной компании «Деловые Линии» за счет заказчика или другой транспортной компанией, присутствующей в регионах поставщика и заказчика.

До 31.12.2018 в рамках акции «Доставим даром» при покупке двух единиц оборудования, доставка будет осуществлена за счет поставщика транспортной компанией «Деловые Линии».

.