ООО «КУКУ»

238311, Калининградская область,

г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 30

Телефон/Факс:
+7 (401) 2509763,+7 9114867930

+7 (401) 2573767,+79218511352

Email: info@penopolistirol-39.ru

ИНН/КПП 3917025555/391701001
БИК 042748634
Отделение 8626 Сбербанка России
Р/сч 40702810820130000009

Коммерческое предложение на приобретение станка для нанесения покрытий СРП-3462 «Рельеф»

При использовании архитектурного фасадного декора из пенополистирола, в первую очередь возникает вопрос о защите изделий от окружающей среды. Правильно защищенное изделие из пенополистирола, способно долгие годы украшать фасады зданий, значительно упрощая процесс изготовления и монтажа.

Обновленная модификация зарекомендовавшего себя станка СРП-3462 «Рельеф» включает в себя комплекс решений инженеров компании, а так же многолетний опыт наших клиентов и их пожелания:

• Пневматические (надувные) прижимные колеса

• Транспортировочные колеса на ножках, для перемещения станка по цеху

• Приемный стол с роликами

Для армирования возможно использование любых шпаклевок, имеющих хорошую адгезию к пенопласту. Испытания, показали высокое качество покрытия. Станок обеспечивает равномерный слой шпаклевки по всей длине изделия.

Производимое нами оборудование выпускается на основании Патента РФ и имеет декларацию о соответствии ЕАС ТС N RU Д-RU.АВ24.В.01826.

ФОТОГРАФИИ

# Text boxes

| Рекомендуемые покрытия | эластичные штукатурные |
| --- | --- |
| Скорость подачи заготовки | от 0 до 6 м/мин. (регулируемая) |
| Максимальное сечение заготовки | 650х350мм (ШхВ) |
| Длина заготовки | не ограничена |
| Объем бункера для штукатурной смеси | 56 литров |
| Размер транспортерной бесконечной ленты | 2640х750х2мм |
| Режим работы | непрерывный |
| Потребляемая мощность | не более 400 Вт. |
| Габариты станка | 3300х1100х1300мм (ДхШхВ) |
| Питание | сеть 220В 50Гц. (Euro - стандарт |
| Стоимость | 340 000р. без НДС. НДС не предусмотрен. |