ООО «КУКУ»

238311, Калининградская область,

г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 30

Телефон/Факс:
+7 (401) 2509763,+7 9114867930

+7 (401) 2573767,+79218511352

Email: info@penopolistirol-39.ru

ИНН/КПП 3917025555/391701001
БИК 042748634
Отделение 8626 Сбербанка России
Р/сч 40702810820130000009

Модернизированная версия зарекомендовавшего себя станка СРП-4612 «Зодчий». Станок оснащен зубчатой передачей, линейными направляющими и подшипниками HIWIN, установлена пневмо-поддержка оси Z; увеличена скорость холостых перемещений; шпиндель с водяным охлаждением в базовом оснащении.

Технические характеристики:

| Рабочее поле X,Y,Z | 2000х1000х300мм |
| --- | --- |
| Рабочее поле X.Y.Z.A | 2000х1000ммD1000мм |
| Скорость холостого хода | до 18000мм/мин |
| Скорость обработки | до 10000мм/мин |
| Погрешность | 0,05мм |
| Точность позиционирования | 0,02мм |
| Повторяемость | 0,02мм |
| Мощность шпинделя | 2200Вт., водяное охлаждение |
| Тип цанги Тип данных | ER20 G-code |
| Потребляемая мощность | не более 5000Вт. |
| Питание | 220В, 50Гц |
| Вес | не более 1100кг |
| Производитель | ИП Смирнов С.В., г. Новосибирск |
| Станок СРП-4612 «Зодчий» | 1шт. | По запросу |
| «SprutCam 10 Эксперт СРП» | 1 шт. | 150 000р. |
| ИТОГО: |  |

| Комплект поставки: Блок преобразователей (блок управления) Кабели соединительные Станок СРП-4612 "Зодчий" в сборе Документация Ноутбук с установленным и настроенным ПО для управления станком Дополнительно (не входит в комплект поставки): Система аспирации 45 500р. | Подойдет для: Изделия для архитектурного моделирования Декорации для театра, кино, телевидения и шоу на открытых и закрытых площадках Изготовление моделей для ЛГМ Изготовление опалубки для литья из бетона, полимербетона и других льющихся материалов Изготовление объемных букв, вывесок Элементы оформления витрин, интерьеров |
| --- | --- |

Условия поставки:

Отгрузка производится по 100% оплате в течение 15 рабочих дней с момента поступления оплаты. Доставка осуществляется транспортной компанией «Деловые Линии» из г. Новосибирска. Оплата за доставку производится Покупателем при получении груза (точная сумма), либо по согласованию, может быть включена в стоимость оборудования (расчетная стоимость).

| Шпиндель 2.2кВт, с водяным охлаждением Обеспечивает длительную и бесперебойную работу станка, при обработке сложных изделий | Пневмоподдержка оси Z Компенсирует вес массивного узла и дает высокую скорость обработки |
| --- | --- |

| Линейные направляющие и зубчатая рейка Высокая точность перемещений и надежность в сочетании с мощной сварной рамой | Поворотная ось Возможность обработки изделий как в плоскости (на столе), так и в объеме, с использованием 4ой координаты |
| --- | --- |

# Text boxes

СРП-4612 «Зодчий»

Фрезерный, 4-х координатный станок