ООО «КУКУ»

238311, Калининградская область,

г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 30

Телефон/Факс:
+7 (401) 2509763,+7 9114867930

+7 (401) 2573767,+79218511352

Email: info@penopolistirol-39.ru

ИНН/КПП 3917025555/391701001
БИК 042748634
Отделение 8626 Сбербанка России
Р/сч 40702810820130000009

Коммерческое предложение на приобретение станка для фигурной резки пенополистирола СРП-К «Контур»

Станок разработан как бюджетное решение для изготовления изделий из пенополистирола с ручным приводом.

Резка изделий производится по заранее подготовленному шаблону. В качестве шаблона можно использовать ДСП, оргалит, пластики и даже картон (если нужно вырезать, например, несколько букв). Наиболее распространенный способ изготовления шаблона – фрезеровка паза под направляющую, повторяющего контур изделий. Услуги по фрезеровке ДСП, пластиков и других материалов как правило оказывает большинство организаций, занимающихся производством рекламных конструкций.

Стоимость станка составляет 75 000р.

В комплекте поставляется все необходимое для сборки и запуска станка.

Гарантийный срок составляет 24 месяца. В течение всего срока эксплуатации, клиенту предоставляется сервисная поддержка.

Оборудование производится серийно и имеется в наличии на складе в Новосибирске.

Отгрузка производится по 100% предоплате.

Доставка оборудования в регионы производится до склада транспортной компании «Деловые Линии» за счет заказчика или другой транспортной компанией, присутствующей в регионах поставщика и заказчика.

Приложение

Техническое описание станка СРП-К «Контур»

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Изделие включает в себя:

    - Регулируемый источник тока (0-3 ампера) для нагрева режущей проволоки.

    - Складное основание из стального профиля.

    - Вертикальные стойки для крепления копира.

    - Механизм копира.

    - Соединительные кабели.

    - Тестовый шаблон из ДСП.

    - Фиксаторы для установки на столе и закрепления заготовки.

    - Запас нихрома 100 метров.

  - Материал режущих проволок – нихром марки Х15Н60 или Х20Н80 диаметром от 0,28 до 0,32 мм. (Рекомендуемая проволока Х20Н80-0,3мм.)

  - Нагрев проволок – электрическим током с регулировкой степени нагрева.

  - Рабочий объем заготовки – до 750х490х1350мм (ШхВхГ)

  - Потребляемая мощность – не более 150 Вт.

# СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

  - Регулируемый источник тока (0-3 ампера) для нагрева режущей проволоки – 1шт.

  - Складное основание из стального профиля – 1шт.

  - Вертикальные стойки для крепления копира – 2шт.

  - Механизм копира – 1шт.

  - Соединительные кабели – 1комплект.

  - Тестовый шаблон из ДСП – 1шт.

  - Фиксаторы для установки на столе и закрепления заготовки – 4шт.

  - Нихром Х20Н80 – 100 метров.

  - Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1шт.