ООО «КУКУ»

238311, Калининградская область,

г. Гурьевск, ул. Безымянная, д. 30

Телефон/Факс:
+7 (401) 2509763,+7 9114867930

+7 (401) 2573767,+79218511352

Email: info@penopolistirol-39.ru

ИНН/КПП 3917025555/391701001
БИК 042748634
Отделение 8626 Сбербанка России
Р/сч 40702810820130000009

Коммерческое предложение на приобретение станка для фигурной резки пенополистирола СРП-С «Скат»

Станок разработан для производства элементов утепления и отделки  при строительстве и реставрации зданий, например, при производстве кровельных работ, утеплении фасадов зданий и т.п..

У СРП-С "СКАТ" есть три режима работы:

- Режим «Гильотина». Раскрой листового пенополистирола по требуемым размерам. Рез осуществляется перемещением струны вертикально вниз (или вверх) с включенным нагревом. В комплекте есть настраиваемые упоры.

- Режим «Роспуск на листы». Струна фиксируется на нужной высоте над уровнем стола и лист (блок) пенополистирола вручную перемещается по поверхности стола перпендикулярно натянутой нагретой режущей струне.

- Режим «Роспуск на листы переменной толщины». Струна фиксируется под наклоном к поверхности стола и лист (блок) пенополистирола вручную перемещается по поверхности стола перпендикулярно натянутой нагретой режущей струне.

Стоимость станка составляет: 70 000р.

В комплекте поставляется все необходимое для сборки и запуска станка.

Цена указана без НДС. НДС не предусмотрен.

Гарантийный срок составляет 24 месяца. В течении всего срока эксплуатации, клиенту предоставляется сервисная поддержка.

Оборудование производится серийно и имеется в наличии на складе в Новосибирске.

Отгрузка производится по 100% предоплате. Отгрузочные дни – вторник и пятница.

Доставка оборудования в регионы производится до склада транспортной компании «Деловые Линии» за счет заказчика или другой транспортной компанией, присутствующей в регионах поставщика и заказчика.

Техническое описание станка СРП-С «СКАТ»

| Материал режущих проволок | нихром марки Х15Н60 или Х20Н80 диаметром 0,3 мм. (рекомендуемая проволока Х20Н80-0,3мм.) |
| --- | --- |
| Нагрев проволок | электрическим током с регулировкой степени нагрева |
| Рабочий объем заготовки макс. | до 1320 х 380 мм (ШхВ) |
| Толщина листа при роспуске | от 10мм |
| Потребляемая мощность | не более 150 Вт. |
| Изделие включает в себя | Основание станка (со складными ножками) – 1шт., вертикальные направляющие – 1шт., пружины натяжения струны – 3шт. (1 запасная)., зажимы – 2шт., блок нагрева струны – 1шт., крепеж – 1 комплект., нихром Х20Н80 d=0,3мм (катушка) – 100 м. |